Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Московской области

Воскресенский колледж

Методические указания и контрольные задания

по дисциплине «Архитектура компьютерных систем»

для обучающихся по заочной форме

по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

Воскресенск, 2014 г.

Разработчик(и):

ГБОУ СПО МО ВИТ 	преподаватель спецдисциплин 	Комиссаров С.А.

(место работы)				(занимаемая должность)			(инициалы)

Одобрено на заседании предметно-цикловой комиссии

компьютерных дисциплин

Протокол №________от  «___»___________20____г.

Председатель ПЦК__________________/_______________/

Пояснительная записка

Методические указания для студентов заочного отделения по выполнению практических заданий по дисциплине «Архитектура компьютерных систем» предназначены для реализации ФГОС по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах».

«Архитектура компьютерных систем» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.

Обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен:

Уметь:

- Получать информацию о параметрах компьютерной системы;

- Подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами компьютерной системы;

- Производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем.

Знать:

- Базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем;

- Типы вычислительных систем и их архитектурные особенности;

- Организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных систем;

- Процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур;

- Основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем;

- Основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам.

Каждая контрольная работа имеет 15 вариантов. Вариант работы выбирается по номеру студента в списке группы.

Перед выполнением контрольной работы необходимо изучить теоретический материал по данной теме, который достаточно полно представлен в списке литературы. Список разделов учебной дисциплины, которые, возможно, потребуется изучить, приведен после примера выполнения задания.

Следует иметь в виду, что усвоение материала данного курса определяется не столько запоминанием технической информации и методов решения задач, а скорее решением практических примеров.

В процессе подготовки рекомендуется тщательно анализировать имеющиеся в учебниках иллюстрации, схемы, диаграммы и таблицы.

Необходимо обязательно выяснять значение встречающихся в тексте незнакомых или непонятных слов и терминов.

Также при подготовке к выполнению контрольной работы нужно пользоваться источниками, доступными в сети интернет. К ее выполнению следует приступать после того, как вы освоите достаточное количество материала, чтобы выполнить все задания по возможности одновременно.

Контрольная работа включает изучение разделов «Арифметические основы ЭВМ», «Логические элементы ЭВМ и узлы», «Внутренняя организация процессора», «Организация работы памяти компьютера», «Интерфейсы».

Требования к оформлению работы.

Работа выполняется на листах формата А4 в печатном виде. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, междустрочный интервал – полуторный. Размеры полей: слева – 2 см (под подшивку), остальные – по 1 см (сверху, снизу, справа).

Образец заполнения титульного листа приведен в конце указаний к работе.

В начале работы, после титульного листа, указывается содержание работы, в конце – список использованной литературы. При оформлении любого задания необходимо сначала указать вопрос.

Кроме того, при выполнении практического задания следует указывать последовательность действий и сопровождать расчеты комментариями.

Пример правильного ответа.

Вопрос: Описать нормальную форму представления чисел.

Ответ.

Нормальной называется форма числа, в условном виде реализующая следующую формулу:

Число представляется в виде произведения целой степени основания системы и цифровой части, являющейся правильной дробью. При этом показатель степени основания называется порядком, а цифровая часть − мантиссой числа. Мантисса может иметь знак. Знак мантиссы − это знак всего числа. При записи числа порядок и мантисса представляются в естественной форме:

| Система счисления | Форма записи |
| --- | --- |
|  | естественная | нормальная |
| Десятичная | 118.375 | 103 ⋅ 0.118375 = 104 ⋅ 0.0118375 = 10-3 ⋅ 118375 = = 102 ⋅ 1.18375 = ... |
| Двоичная | 1110110.011 | 10111 ⋅ 0.1110110011 = 101000 ⋅0.01110110011 = ... |

При записи числа в нормальной форме достаточно указать только порядок и мантиссу, не фиксируя в явном виде основание системы 10. Например, можно записать 103 · 0.118375 в виде 0.118375e3. Формула, записанная выражением (см. выше, в начале ответа), описывает нормальную (как уже было сказано) – научную или полулогарифмическую запись числа, т.к. половина числа записана нормально, а половина логарифмически.

Так как в естественной форме положение точки в числе строго зафиксировано между целой и дробной частями, то числа в этой форме называют числами с фиксированной точкой (напоминаем, точка является разделителем целой и дробной частей числа в ЭВМ вместо привычной нам по математике запятой). Соответственно, машины, оперирующие числами в естественной форме, называются машинами с фиксированной точкой.

В определении нормальной формы никаких ограничений на величину мантиссы не накладывается. Как правило, мантисса должна быть правильной дробью. Поэтому положение точки в мантиссе может изменяться при соответствующем изменении величины порядка. Точка при этом «плавает», т.е. в зависимости от степени числа меняет свое положение. Поэтому числа в нормальной форме обычно называют числами с плавающей точкой, а вычислительные машины, использующие эту форму чисел, − машинами с плавающей точкой.

ВАРИАНТ №1

- Поколения ЭВМ. (В ответ включить название поколения, примерные хронологические рамки, элементную базу, наиболее характерные для каждого поколения устройства, а также названия фирм и имена исследователей, которые внесли наибольший вклад в развитие ЭВМ каждого поколения).

- Назначение и состав микропроцессора, характеристика его основных блоков. В ответ включить подробное описание составных частей процессора и схему их взаимосвязей.

- Практическая часть. При выполнении следует указывать последовательность действий и сопровождать расчеты комментариями.

Выполните сложение чисел: 1А9В16+52С316; 111112+1012.

ВАРИАНТ №2

- Архитектура ЭВМ. Архитектура фон Неймана. Дать в ответе подробное описание архитектуры, рассказать историю появления, привести примеры устройств, функционирующих согласно принципам архитектуры фон Неймана, указать альтернативные направления развития ЭВМ и привести примеры альтернативных архитектур.

- Системная шина, её назначение, состав, функции. В ответе необходимо дать определение системной, указать назначение системной шины, подробные технические характеристики с пояснениями, детально описать принцип работы шины.

- Практическая часть. При выполнении следует указывать последовательность действий и сопровождать расчеты комментариями.

Осуществите последовательный перевод чисел и сделайте проверку: 670210(A2(A16; 110011001112 (A10(A16.

ВАРИАНТ №3

- Быстродействие как одна из основополагающих характеристик ЭВМ. Способы повышения производительности. В ответе дать подробное описание быстродействия с указанием параметров и способов подсчета быстродействия, перечислить способы повышения производительности и подробно описать по крайней мере один из них.

- Память компьютера, виды, функции. Основная память ПК. В ответе необходимо перечислить и подробно описать все виды памяти ПК, привести примеры классификаций памяти. Дать определение основной памяти и указать, какие узлы в нее входят. Описать общий принцип работы основной памяти.

- Практическая часть. При выполнении следует указывать последовательность действий и сопровождать расчеты комментариями.

Число 327.125, представленное в десятичной системе счисления, перевести в двоичную систему счисления.

ВАРИАНТ №4

- Надежность как одна из основополагающих характеристик ЭВМ. Способы повышения надежности. В ответе дать подробное описание надежности ЭВМ с указанием параметров и способов её оценки, перечислить способы повышения надежности и подробно описать по крайней мере один из них.

- Устройства внешней памяти, их виды и основные принципы работы.

- Практическая часть. При выполнении следует указывать последовательность действий и сопровождать расчеты комментариями.

Выполните умножение чисел: 1А9В16*52С316; 111112*1012

ВАРИАНТ №5

- Классификация ЭВМ по назначению. В ответ включить как минимум две возможные классификации, пояснив каждый пункт перечня. Привести развернутые примеры устройств, соответствующих каждому классу.

- Устройства ввода информации, их виды, назначение. В ответе необходимо перечислить классификацию устройств ввода и рассмотреть подробно любую из них, описав принцип работы некоторых разнотипных устройств.

- Практическая часть. При выполнении следует указывать последовательность действий и сопровождать расчеты комментариями.

Число 327.125, представленное в десятичной системе счисления, перевести в шестнадцатеричную систему счисления.

ВАРИАНТ №6

- Классификация ЭВМ по типу выполняемых задач. В ответ включить как минимум две возможные классификации, пояснив каждый пункт перечня. Привести развернутые примеры устройств, соответствующих каждому классу.

- Устройства вывода информации, их виды, назначение. В ответе необходимо перечислить классификацию устройств вывода и рассмотреть подробно любую из них, описав принцип работы некоторых разнотипных устройств.

- Практическая часть. При выполнении следует указывать последовательность действий и сопровождать расчеты комментариями.

Осуществите последовательный перевод чисел и сделайте проверку: 670216(A2(A10; 110011001112 (A16(A10.

ВАРИАНТ №7

- Уровни организации ЭВМ (перечислить их, сделать подробное описание каждого уровня).

- Системные прерывания. В ответе дать определение термина «системное прерывание», пояснить назначение прерываний, указать, как они контролируются и генерируются, включить в ответ описание типовых групп системных прерываний.

- Практическая часть. При выполнении следует указывать последовательность действий и сопровождать расчеты комментариями.

Число 3А7.125, представленное в шестнадцатеричной системе счисления, перевести в десятеричную систему счисления.

ВАРИАНТ №8

- Машинный уровень организации. Форматы команд. (В ответе подробно описать требуемый уровень, проанализировать имеющиеся форматы команд, привести примеры команд с комментариями).

- Архитектура ЭВМ. Гарвардская архитектура. Дать в ответе подробное описание архитектуры, рассказать историю появления, привести примеры устройств, функционирующих согласно принципам гарвардской архитектуры, указать альтернативные направления развития ЭВМ, привести примеры альтернативных архитектур.

- Практическая часть. При выполнении следует указывать последовательность действий и сопровождать расчеты комментариями.

Осуществите последовательный перевод чисел и сделайте проверку: 155510(A2(A16; 1111000001012 (A10(A16.

ВАРИАНТ №9

- Адресация данных и команд. Прямые способы адресации данных. (В ответе подробно рассказать о том, что такое адресация, какие способы ее существуют, детально изложить суть прямого способа адресации).

- Классификации процессоров. В ответе указать существующие классификации процессоров и подробно рассмотреть две из них, в обязательном порядке рассказав, для каких устройств какие типы процессоров предназначены и чем они принципиально отличаются.

- Практическая часть. При выполнении следует указывать последовательность действий и сопровождать расчеты комментариями.

Осуществите последовательный перевод чисел и сделайте проверку: 155516(A2(A10; 1111000001012 (A16(A10.

ВАРИАНТ №10

- Адресация данных и команд. Непрямые способы адресации данных. (В ответе подробно рассказать о том, что такое адресация, какие способы ее существуют, детально изложить суть непрямого способа адресации).

- Оперативная память компьютера. В ответе подробно описать определение ОП, ее назначение, технические характеристики, принципы работы, связь с другими устройствами.

- Практическая часть. При выполнении следует указывать последовательность действий и сопровождать расчеты комментариями.

Выполните умножение чисел: F0B16*CAEA16; 1011012*11112

ВАРИАНТ №11

- Формы представления чисел. Описать нормальную форму представления чисел. (В ответе необходимо кратко описать двоичную систему счисления, объяснить необходимость хранения чисел в специальных форматах, а также развернуто изложить суть нормальной формы с указанием примера).

- Логические элементы ЭВМ. (В ответе нужно выполнить эскизы простых элементов компьютерной логики с подробным описанием, принципом функционирования, привести таблицы истинности,).

- Практическая часть. При выполнении следует указывать последовательность действий и сопровождать расчеты комментариями.

Число 100001.111101, представленное в двоичной системе счисления, перевести в шестнадцатеричную систему счисления.

ВАРИАНТ №12

- Формы представления чисел в ЭВМ. Прямой, обратный и дополнительный коды. (В ответе необходимо кратко описать двоичную систему счисления, объяснить необходимость хранения чисел в специальных форматах, а также развернуто изложить суть представления двоичных чисел в указанных кодах с указанием примеров).

- Логические функции двух переменных. В ответе необходимо привести таблицу функций двух переменных, объяснить принцип ее формирования, привести названия функций и указать, какие элементы компьютерной логики строятся на основе этой таблицы.

- Практическая часть. При выполнении следует указывать последовательность действий и сопровождать расчеты комментариями.

Число 327.125, представленное в шестнадцатеричной системе счисления, перевести в десятеричную систему счисления.

ВАРИАНТ №13

- Внутренние шины ЭВМ. (В ответе необходимо перечислить шины, указать их назначение, технические характеристики, одну из шин на выбор описать подробно, рассказав принцип работы и передачи данных. Выполнить эскиз внутреннего устройства любой ЭВМ с указанием шин, связывающих основные узлы).

- Основные законы булевой алгебры. В ответе нужно привести законы алгебры логики с их подробным описанием и примерами, а также следствия из этих законов.

- Практическая часть. При выполнении следует указывать последовательность действий и сопровождать расчеты комментариями.

Число 100001.111101, представленное в двоичной системе счисления, перевести в десятеричную систему счисления.

ВАРИАНТ №14

- Интерфейсы для подключения внутренних устройств. (В ответе необходимо перечислить интерфейсы, указать их назначение, технические характеристики, один из интерфейсов на выбор описать подробно, рассказав принцип работы и передачи данных. Выполнить эскиз разъема этого интерфейса с указанием его компонентов).

- Системы счисления. (В ответе необходимо дать определение системы счисления, обосновать необходимость применения различных систем, принципы формирования системы счисления, исторические и современные примеры применения систем, отличных от десятеричной, описать общие принципы перевода чисел из одной системы в другую).

- Практическая часть. При выполнении следует указывать последовательность действий и сопровождать расчеты комментариями.

Выполните сложение чисел: 1А9В16+52С316; 111112+1012

ВАРИАНТ №15

- Комбинации логических элементов ЭВМ. (В ответе нужно выполнить эскизы самых распространенных комбинаций с подробным описанием, принципом функционирования, привести таблицы истинности, указать составляющие простые элементы).

- Кэш-память. В ответе подробно описать определение кэш-памяти, ее назначение, технические характеристики, принципы работы, связь с другими устройствами.

- Практическая часть. При выполнении следует указывать последовательность действий и сопровождать расчеты комментариями.

Выполните умножение чисел: 1А,9В16*52,С316; 111,112*1,012

Литература:

1. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и

вычислительных систем: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:

ФОРУМ, 2012. – 512 с.

2. Колдаев В.Д., Лупин С.А. Архитектура ЭВМ: Учебное пособие. –

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. – 384 с.: ил.